## Slide 1: 그림을 숫자로 나타내기

## Slide 2
픽셀: 그림의 최소 단위. 색깔을 숫자로 나타낸다.

## Slide 3
빛의 3원색: 빨강, 초록, 파랑
각각을 0 (가장 어두움) ~ 255 (가장 밝음)으로 나타냄
255, 255, 255
255, 0 , 0
0 , 255, 0
0 , 0 , 255

## Slide 4
255 255 255 85 0 0 85 0 0
85 0 0 255 255 255 255 255 255
85 0 0 255 255 255 255 255 255
255 255 255 85 0 0 85 0 0

## Slide 5
0 0 0 85 0 0 85 0 0
85 0 0 255 255 255 255 255 255
85 0 0 255 255 255 255 255 255
255 255 255 85 0 0 85 0 0

## Slide 6: 정수 계산기의 내부 구조

## Slide 7: 정수 계산기의 내부 구조
계산기는 손으로 계산하기에 복잡한 계산도 더 빠르고 정확하게 할 수 있다.
그 원리는 무엇일까?

## Slide 8: 계산기의 버튼은 스위치
스위치
스위치의 두 상태
버튼을 누름 (1)
누르지 않음 (0)

## Slide 9: 스위치는 계산기 회로에 연결
스위치를 누를 때 + 신호가 입력됨
  - 전압 : 0
  + 전압 : 1
스위치가 열려있을 때는 – 신호,
눌렸을 때는 + 신호가 입력된다.
계산기
회로

## Slide 10: 계산기 회로 입력단의 저장 장치
버튼을 누르면 해당 숫자에 대한 신호가
저장 장치에 저장된다.
계산기 모듈
저장 장치

## Slide 11: 모듈의 입력 쪽에는 저장장치가 있다.
숫자 버튼을 누르면 기존에 저장된 숫자들이 한칸씩 왼쪽으로 이동하고, 1의 자리에 새로운 숫자가 저장된다.
계산기 모듈
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
저장 장치1

## Slide 12: 전자모듈의 앞쪽에는 저장장치가 있다.

삭제 버튼을 누르면 기존에 저장된 숫자들이 한칸씩 오른쪽으로 이동하고, 제일 왼쪽에는 0이 저장된다.
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
계산기 내부

## Slide 13: 저장장치는 숫자를 0과 1로 나타낸다
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

변환 모듈
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
저장장치
숫자 | 0/1
0 | 0
1 | 1
숫자 | 0/1
0 | 00
1 | 01
2 | 10
3 | 11
0/1 한개를 비트라고 부른다

## Slide 14: 비트: 0/1
1비트는 0/1 1개로 두가지 값이 나온다.
  0, 1
2비트는 0/1 2개로 네가지 값이 나온다.
  00, 01, 10, 11
3비트는 0/1 3개로 여덟가지 값이 나온다.
  000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111
4비트는 0/1 4개로 열여섯가지 값이 나온다.
  0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, …

## Slide 15: 3비트로 숫자 표현해보기
비트값 (2진수) | 숫자 (10진수) | 8진수
000 | 0 | 0
001 | 1 | 1
010 | 2 | 2
011 | 3 | 3
100 | 4 | 4
101 | 5 | 5
110 | 6 | 6
111 | 7 | 7

## Slide 16: 4비트로 숫자 표현해보기
비트값 | 10진수 | 16진수
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
비트값 | 10진수 | 16진수
1000 | 8 | 8
1001 | 9 | 9
1010 | 10 | A
1011 | 11 | B
1100 | 12 | C
1101 | 13 | D
1110 | 14 | E
1111 | 15 | F

## Slide 17: 저장장치는 화면에도 연결된다
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
초기 상태에 저장장치에는 0, 0, 0이 저장되어 있다.
화면에는 0이라고 표시된다.
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
계산기 내부
저장 장치
화면
0
0
0

## Slide 18: 저장장치는 화면에도 연결된다
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
버튼 1을 누른 후에 저장장치에는 0, 0, 1이 저장되어 있다.
화면에 1이라고 표시된다.
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
계산기 내부
저장 장치
화면
0
0
1

## Slide 19: 저장장치는 화면에도 연결된다
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12
버튼 2를 누른 후에 저장장치에는 0, 1, 2가 저장되어 있다.
화면에는 12라고 표시된다.
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
계산기 내부
저장 장치
화면
0
1
2

## Slide 20: 저장장치는 화면에도 연결된다
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

123
화면에서는 처음 나오는 0들을 모두 제외하고 보여준다.
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
계산기 내부
저장 장치
화면
1
2
3

## Slide 21: 저장장치는 화면에도 연결된다
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12
화면에서는 처음 나오는 0들을 모두 제외하고 보여준다.
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
계산기 내부
저장 장치
화면
0
1
2

## Slide 22: 저장장치는 화면에도 연결된다
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
화면에서는 처음 나오는 0들을 모두 제외하고 보여준다.
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
계산기 내부
저장 장치
화면
0
0
1

## Slide 23: 화면에 숫자가 표시되는 규칙
100의 자리 숫자가 0이 아닐 때,
  100의 자리, 10의 자리, 1의 자리 숫자를 모두 표시한다.
100의 자리 숫자가 0이고, 10의 자리 숫자가 0이 아닐 때,
  10의 자리, 1의 자리 숫자만 표시한다.
100의 자리, 10의 자리 숫자가 0일 때,
  1의 자리 숫자만 표시한다.

## Slide 24: + 버튼을 누르면, 실행할 연산을 +로 정한다.
0
1
2
3
4
5
6
+
7
8
9

0
다른 저장장치에 더할 숫자를 새로 입력받는다.
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
저장장치2
저장 장치1
화면
계산기 내부
실행할 연산
0
0
1
0
+

## Slide 25: = 버튼을 누르면, 연산을 실행한다.
0
1
2
3
4
5
6
=
+
7
8
9

1
연산의 실행 결과는 저장 장치1에 저장하고,
저장 장치2를 초기화한다.
저장 장치
(100의 자리)
저장 장치
(10의 자리)
저장 장치
(1의 자리)
저장장치2
저장 장치1
화면
계산 장치
실행할 연산
0
0
0
1
+

## Slide 26: 계산기 요약
저장장치2
저장장치1
실행할 연산
키
화면
계산장치
입력
출력
저장
계산

## Slide 27: 계산기 쓰는 방법
한 팩에 10,000원인 딸기 3팩의 가격 구하기
10000을 입력한다
× 기호를 입력한다
3을 입력한다
= 기호를 입력한다

## Slide 28: 입력을 글로 받는 계산기
1: 10000
2: +
3: 2
4: =
USB
10002

## Slide 29: 입력을 글로 받는 계산기가 일하는 방법
저장장치2
저장장치1
실행할 연산
1: 10000
2: +
3: 2
4: =
현재 처리 중인 줄번호를 가지고 있다
저장
현재 줄번호
관리

## Slide 30: 입력을 글로 받는 계산기가 일하는 방법
저장장치2
저장장치1
실행할 연산
1: 10000
2: +
3: 2
4: =
1줄부터 시작
저장장치 1에 10000을 저장한다
다음 줄로 이동
저장
현재 줄번호
관리
10000
1

## Slide 31: 입력을 글로 받는 계산기가 일하는 방법
저장장치2
저장장치1
실행할 연산
1: 10000
2: +
3: 2
4: =
실행할 연산에 +를 저장한다
다음 줄로 이동
저장
현재 줄번호
관리
10000
2
+

## Slide 32: 입력을 글로 받는 계산기가 일하는 방법
저장장치2
저장장치1
실행할 연산
1: 10000
2: +
3: 2
4: =
저장장치 2에 2를 저장한다
다음 줄로 이동
저장
현재 줄번호
관리
10000
3
+
2

## Slide 33: 입력을 글로 받는 계산기가 일하는 방법
저장장치2
저장장치1
실행할 연산
1: 10000
2: +
3: 2
4: =
저장장치 1, 2에 저장된 값으로 연산을 실행한다. 결과는 저장장치1에 저장한다.
화면에 결과 출력
저장
현재 줄번호
관리
10002
4
출력
2

## Slide 34: 데이터와 프로그램이 분리된 계산기
1: 10000
2: 5000
3: 5000
4: 끝
USB
20000
데이터
모두 더한다
프로그램

## Slide 35: 모두 더하는 프로그램
1: 10000
2: 5000
3: 5000
4: 끝
저장장치 A에 0을 저장한다.
데이터 하나를 저장장치 B에 저장한다.
데이터가 “끝”이면 반복을 종료한다.
+를 하고, 결과를 저장장치 A에 저장한다.
저장장치 A의 값을 출력한다.

## Slide 36: 모두 더하는 프로그램
1: A에 0을 저장한다.
2: C에 1을 저장한다.
3: B에 C번째 줄 데이터를 저장한다.
4: B의 값이 “끝”이면 9:로 이동한다.
5: + 연산을 한다.
6: A에 결과를 저장한다.
7: C의 값을 1 증가시킨다.
8: 3:로 이동한다.
9: A의 값을 화면에 출력한다.

## Slide 37: 모두 더하는 프로그램
1: mov 0, %ra
2: mov 1, %rc
.L1:
3: mov (%rc), %rb
4: test %rb, 0
5: je .L2
6: add %ra, %rb
7: add %rc, 1
8: jmp .L1
.L2:
9: mov %ra, %dsp

## Slide 38: 모두 더하는 프로그램
int sum = 0;
int* pos = &1;
int x = *pos;
while (x != 0) {
sum = sum + x;
pos = pos + 1;
x = *pos;
}
printf(“%d”, sum);